Утилита snappyHexMesh для создания 3D сеток
Утилита snappyHexMesh
для создания 3D сеток
Сергей Стрижак

---
Процесс построения сетки с помощью snappyHexMesh
Процесс построения сетки с помощью snappyHexMesh
1. Задание геометрии
3. Cell splitting by feature edge
2. Создание сетки с помощью утилиты blockMesh
4. Cell splitting by surface

---
Процесс построения сетки с помощью snappyHexMesh
5. Cell removal
7. Surface snapping
6. Cell splitting by region
8. Layer addition

---
Создание сетки с помощью snappyHexMesh
Создание сетки с помощью snappyHexMesh
- Многоблочная сетка создается с помощью утилиты blockMesh как начальная сетка
- В папке system содержится файл snappyHexMeshDict для процесса настройки и контроля создания сетки
- Требования:
- Файл system/ snappyHexMeshDict
- Геометрические данные (stl,nas) в constant/trisurface
- blockMesh файлы (constant/polyMesh/blockMeshDict)
- Настройка файла system/decomposeParDict для параллельного счета
- Базовые файлы в /system (controlDict, fvSchemes, fvSolutions)
- $ snappyHexMesh -overwrite
- Проверка – checkMesh
- $FOAM_RUN/motorbike

---
Файл snappyHexMeshDict
Файл snappyHexMeshDict
5 основных секций:
- Geometry > Описание геометрии
- castellatedMeshControls> особенности и
поверхностное и объемное усовершенствование Refinement: feature line, surface, volumetric
- snapControl > контролирует поверхностный обрыв (surface recovery)
- addLayersControls > контролирует создание (добавление) пограничных слоев
- meshQualityMetrics > контролирует качество метрик сетки

---
Файл snappyHexMeshDict
Файл snappyHexMeshDict
FoamFile
{
version 2.0; format ascii; class dictionary; object snappyHexMeshDict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
// Which of the steps to run
castellatedMesh true;
snap true;
addLayers true;
------------------------------------------------------------------------------------------
Geometry
{
motorBike.stl  filename
{
type triSurfaceMesh;	 identifier for trianguled surface mesh
name motorBike;	 name to be used for this object
}
refinementBox
{
type searchableBox;  object type
min (-1.0 -0.7 0.0);
max ( 8.0 0.7 2.5);
} };

---
Refinement parameters
1. While refining maximum number of cells per processor.
maxLocalCells 1000000;
2. Overall cell limit (approximately)
maxGlobalCells 2000000;
3. The surface refinement loop might spend lots of iterations refining just a few cells.
minRefinementCells 10;
4. Number of buffer layers between different levels.
nCellsBetweenLevels 3;

---
Surface based refinement & Region-wise refinement
refinementSurfaces
{
motorBike
{
// Surface-wise min and max refinement level
level (5 6);
}
}
// Resolve sharp angles
resolveFeatureAngle 30;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
refinementRegions
{
refinementBox
{
mode inside;	 refinement approach
levels ((1E15 4));  first entry constant, second level of refinement
}
}

---
Settings for the snapping.
// snapControls
{
//- Number of patch smoothing iterations before finding correspondence //
to surface
nSmoothPatch 3;
//- Relative distance for points to be attracted by surface feature point // or edge.
True distance is this factor times local // maximum edge length.
tolerance 4.0;
//- Number of mesh displacement relaxation iterations.
nSolveIter 30;
//- Maximum number of snapping relaxation iterations.
Should stop
// before upon reaching a correct mesh.
nRelaxIter 5;}

---
Settings for the layer addition
addLayersControls
{
relativeSizes true;
// Per final patch (so not geometry!) the layer information layers
{
minZ
{ nSurfaceLayers 1;
}
motorBike_frt-fairing:001%1  name of final patch geometry
{
nSurfaceLayers 1;
}
motorBike_windshield:002%2
{
nSurfaceLayers 1;
}

---
Расчетная область и сетка
Расчетная область и сетка
Domain
T=1
blockMesh
T=1

---
T=2
T=3

---
Новые пакеты
Новые пакеты
- FOAMpro GUI 2.0
- Многолетний контракт ICON с Audi, VW, SEAT
- Подготовка задачи
- Задание начальных и граничных условий
- Визуализация геометрии
- Базируется на snappyHexMesh
- Hexahedral mesh
- Параллельная версия
- Локальное измельчение сетки
- Оптимизация качества ячеек
- Модификация расчетных схем
- Анализ ошибок (невязок) во время расчета
- Grid вычисления
- Обучение
http://www.iconcfd.com/
Создание собственного пакета!
Сетка построена с помощью snappyHexMesh

---
Построение сетки для Ahmed Body (snappyHexmesh + утилита)
Построение сетки для Ahmed Body (snappyHexmesh + утилита)

---
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ПРИМЕРОВ
Рассмотрены следующие разделы:
I. Несжимаемое течение в каверне
II. Турбулентное течение за обратным уступом
III. Свободная конвекция в комнате с подогревом
IV. Утилита snappyHexMesh
для создания 3D сеток

---
Задание
Задание
- Выполнить пример ‘motorbike’
- $ blockMesh
- $ checkMesh
- $ snappyHexMesh
- $ foamToVTK
- Paravew
- $ simpleFoam